# 第一章  投标邀请书

广西民族艺术宫A区消防设施、设备维保项目

投标邀请书

根据广西韵阳文化艺术有限公司需要，现就 2023年广西民族艺术宫A区消防设施、设备维保项目组织公开询价招标，欢迎各合格竞标单位响应投标报价活动。

1、项目概况

1.1  项目名称：广西韵阳文化艺术有限公司 2023年广西民族艺术宫A区消防设施、设备维保 项目

1.2  项目地点：南宁市民族大道49-2号

1.3  甲方（招标单位）：广西韵阳文化艺术有限公司

1.4  工期：2023年1月1日—2023年12月31日

2、项目金额：最高投标限价￥90000.00  ，大写 玖万 元整。

3、招标范围及计划工期

3.1本项目招标范围：广西韵阳文化艺术有限公司2023年广西民族艺术宫A区消防设施、设备维保项目。

招标范围为：

广西民族艺术宫A区范围内下列子系统定期进行维护保养（43000㎡）：

1、火灾自动报警系统（含楼宇整体设备联动部分）；

2、水喷淋系统；

3、消防栓系统；

4、通风排烟阻火系统；

5、防火卷帘门与防火门系统；

6、气体灭火系统；

7、疏散指示标志、应急照明灯及灭火器。

具体维护保养工程量以现场实地勘踏为准。

4、竞标单位资格要求

竞标单位应具有履行合同的能力，并应符合下列条件：

4.1竞标单位必须具有独立法人资格，须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，竞标单位在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。具备承担本项目的能力，提供合法有效的营业执照,经营范围涉及消防维护保养。

4.2资质条件：竞标单位必须具有消防设备维保资质，并能提供有效的资格证书，且具有行业规定完成本标段所需的其它资格条件。（必须提供）

4.3竞标单位须具备有专业技术、履约设备设施、人员组织、业绩经验等方面的相应的资格和能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系竞标单位本企业所拥有的权利权益；

4.4  近3年（2020年1月-2022年12月）有同类型消防设备的维护业绩（需提供证明，附中标通知书或合同复印件）。

4.5施工人员要求：

消防维修保养工作的人员必须执有国家认可的消防维修维护保养作业证书，且具有消防设备设施维修保养的经验，取得相应操作类型资格证的人员进行。（必须提供）

4.6近三年内，在合同履行过程中，未出现中标后不履约、履约过程中严重违反合同规定、被政府部门通报有违规行为。

4.7没有被暂停或取消投标资格。

4.8本次招标不接受联合体报价。

4.9乙方须提供全天候24小时应急服务，并在接到甲方紧急报修通知后60分钟内到达现场处理故障，24小时内排除故障，一般故障2小时内排除（配件因素除外）。合同签订后三个月内出现故障，无法履行应急义务，因乙方原因导致甲方财产损失、设备损坏、零部件丢失的或第三人人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部民事责任。甲方有权解除合同，同时乙方必须退回三个月的维保费及按照合同维保总价【5】%支付违约金。

5、报名时间与报名资料

5.1报名时间：招标信息在甲方官网或LED广告屏公开询价信息之日起5个工作日内

5.2报名资料：营业执照复印件、身份证复印件及委托书（需盖公章）

## 6、勘踏时间与竞标文件的递交

6.1 勘踏时间：招标信息公示公布期间（五个工作日）

6.2竞标文件递交截止时间：招标信息公示公布期限结束3个工作日内递交

6.3竞标文件的递交地址：南宁市民族大道49-2号，广西韵阳文化艺术有限公司综合管理部609室。

## 7、联系方式

甲方名称：广西韵阳文化艺术有限公司

联系人：曾永强 13877111868  宋国新 15078746502

地址：南宁市民族大道49-2号，广西韵阳文化艺术有限公司综合管理部609室。

邮政编码：530012

# 第二章 竞标单位须知

前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标单位 | 广西韵阳文化艺术有限公司 |
| 项目名称 | 2023年广西民族艺术宫A区消防设施、设备维保项目 |
| 项目地点 | 南宁市民族大道49-2号 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 招标范围 | 参见询价招标公告函 |
| 工期 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
| 竞标单位资质条件 | 参见询价招标公告函 |
| 踏勘现场 | 招标公示期内 |
| 递交竞标文件截止时间 | 参见公示文件 |
| 报价有效期 | 3个工作日（从报价截止之日算起） |
| 竞标文件递交方式 | 竞标人应按竞标须知前附表所规定的时间和地点提交竞标文件，并办理好送达签认手续。 |
| 评审办法 | 综合评分法 |
| 竞标文件的实质性偏差系指下列情况之一： 1.没有按照招标文件要求提供报价函； 2.乙方有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为； 3.竞标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限； 4.明显不符合招标文件第四章《技术要求》规定的技术条款、标准的要求； 5.竞标文件附有甲方不能接受的条件； 6.报价的范围和工作内容对招标文件的规定有实质性的偏差； 7.对招标文件规定的双方的权利和义务作实质性修改； 8.不符合招标文件规定的其它实质性要求； 9.乙方提供的资格文件不符合第一章相关要求； 10.竞标文件未按招标文件的签字和盖章要求进行签字盖章。 存在实质性偏差的竞标文件按无效报价处理。开标后，不允许乙方对其竞标文件进行修改。 |

第三章 评分标准

| 评分项目 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （75分） | 企业资质（10分） | 1、营业执照、法人身份证复印件（5分）； 2、维保备案企业信息查询截屏（5分）； |
|  | 企业征信（10分） | 1、最近五年内参与的采购活动中未有行贿犯罪记录的查询结果，并提供截图（登陆“http://wenshu.court.gov.cn/”）（10分）； 2、未被“信用中国”列为失信被执行人，查询结果，并提供截图。（登陆网站“www.creditchina.gov.cn”）（10分） |
|  | 企业业绩（10分） | 业绩表及相关合同复印件。（投标人2021年1月1日至今承接的消防设施维护保养项目有效业绩累计金额达到35万以上。）（10分）业绩累计金额未达到35万评0分 |
|  | 报价（45分） | 所有报价中最低报价得45分，其次减5分，以此类推 |
| 技术部分 （25分） | 维护保养方案（5分） | 有方案提交得1分，方案论述较完整得3分，方案描述实质性内容较详细条款明了的得5分。 |
|  | 服务质量保证措施（5分） | 响应时间短于要求时间得3分，文字清晰描述“设备保障”服务加2分。 |
|  | 安全文明施工服务措施（5分） | 有方案提交得1分，方案论述较完整得3分，方案描述实质性内容较详细条款明了的得5分。 |
|  | 消防培训计划（5分） | 有计划提交得1分，计划论述较完整得3分，计划描述实质性内容较详适用性高的得5分。 |
|  | 拟投入项目管理人员履历表（5分） | 拟投入消防一级注册工程师1名及以上者得3分，月维护保养时拟投入3人以上时加2分。 |
| 总分 | 100分 | 得分合计 |

第四章 合同条款及格式

消防设备设施维保合同

使用单位（甲方）：广西韵阳文化艺术有限公司

项目名称：广西民族艺术宫A区消防设施、设备维保项目

地址：南宁市青秀区民族大道49-2号

维保单位（乙方）：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》以及《中华人民共和国消防法》的有关规定，以确保甲方的消防系统设备设施正常运行为目的，经双方友好协商，就甲方委托乙方提供合同内设备的定期维护、检测、保养，故障维修、紧急故障抢修等服务事宜协商一致，签订本合同。

项目概况

建筑名称：广西民族艺术宫A区

建筑类型：（住宅、写字楼、综合体、商住、其他）

地   点：南宁市民族大道49-2号

建筑面积： 43000  平方米。

第一条：消防维保单位资质

依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政许可法》、《广西省消防条例》等法律法规，结合各省市实际，维保单位应当取得建筑消防设施维修保养技术服务资格。

第二条：消防系统设备设施维保范围（以项目实际配备消防设备设施为准）

（1）火灾自动报警系统；

（2）自动喷水灭火系统；

（3）消火栓灭火系统；

（4）机械防排烟系统；

（5）消防应急疏散照明系统；

（6）自动灭火系统（气体、泡沫自动灭火系统）；

（7）消防联动控制系统（含事故广播、对讲电话、非消防电源、电梯迫降、防火卷帘、防排烟系统、警铃、声光报警等联动设备）；

（8）消防设备使用及消防演练培训等，并有相关的记录；

（9）其他系统：以项目实际配备消防设备设施为准。

第三条：维保方式

1、清包：乙方提供维保所需工具和劳务及保养耗材，不提供所维修保养配件。

2、甲方无须向乙方支付本合同规定之外的任何费用。

第四条：维保期限

本合同期限，自 2023 年 1 月 1 日起至2023年 12  月  31  日止。维保合同到期前1个月双方协商是否续签；若合同期限届满，但双方仍在继续履行合同的，在未续签新合同前，本合同继续生效，期限至任何一方通知终止时或续签的新合同生效时。

第五条：合同签订后备案

签订本维保合同后，甲方承诺陪同乙方对消防设备设施的现状进行详细检查，乙方应于现场察看后15个工作日之内，形成书面检查结果，乙方根据消防设备设施的现状，提出书面专项报告供甲方是否做维修参考。

第六条：维保费用结算方式（按季度支付）

1、合同总额(人民币大写)：                 元整。         元  （含 %增值税）

合同签订后，第一次支付时间（2023年  月  日前）乙方开具等额增值税专用发票给甲方，甲方在收到等额增值税专用发票5个工作日内，向乙方支付维护保养费，计人民币             。

第二次支付时间（2023年  月  日前）乙方开具等额增值税专用发票给甲方，甲方在收到等额增值税专用发票5个工作日内，向乙方支付维护保养费，计人民币             。

第三次支付时间（2023年  月  日前）乙方开具等额增值税专用发票给甲方，甲方在收到等额增值税专用发票5个工作日内向乙方支付维护保养费，计人民币             。

第四次支付时间（2023年  月  日前）乙方开具等额增值税专用发票给甲方，甲方在收到等额增值税专用发票5个工作日内向乙方支付维护保养费，计人民币             。

乙方指定账号：

公司名称：

开户银行：

银行帐号：

2、本合同期限从2023 年 1 月 1 日起至2023年 12  月  31  日止。

3、本合同经双方签字盖章后生效。

第八条：维保服务内容和细则

1、依照《中华人民共和国消防法》及当地消防管理条例的有关规定对合同设备提供月、季定期例行维护、检测、保养服务；

2、根据合同设备特点，依照本合同约定的维护保养细则对合同设备提供检查、维护、保养；

3、依照甲方的通知（包括口头和书面），对合同设备发生的故障进行维修，紧急情况下进行抢修；

4、现场踏勘该消防系统目前存在故障，不在合同维保免费维修范畴内。

5、现存在维保前系统存在的故障，另行计价有偿维修，

6、在合同期内如广西民族艺术宫场地因甲方原因出现装修改造造成消防系统及设施设备出现故障，将根据实际情况另行报价有偿维修。

7、广西民族艺术宫场地在合同期内出现装修改造的工作内容，涉及到消防系统设备设施的，必须先向乙方报备，在乙方确认后方可实施。

第九条：维保标准

1、火灾自动报警系统

消防控制主机

⑴  每月消防控制主机电源检查项目:

1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V～242V 50Hz 1Hz

2)查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕

（a) 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

（b) 人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

（c) 每季度要对备用电源进行1～2次充放电实验,1～3次主电源和备用电源自动切换实验。

⑵  每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕

1)触发自检键，进行功能自检:

2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V撤消。

4)对打印机功能进行检验。

5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。

⑶  切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

⑷ 在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

报警功能检测：

1)类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

2)断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同

一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信

号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不重定。

⑸  用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

⑹  系统重定，恢复到正常警戒状态。

火灾自动报警系统

⑴  火灾探测器:

1)为使火灾探测器保持性能良好,正常运行,应在火灾探测器开启运行。

2)每季度应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试﹕

⑵  点型感烟探测器

1)采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

2)消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

⑶  点型感温探测器

可重定点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

1)对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

2)测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

3)在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

4)对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过设计、施工

部门及时更换。

5)要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

⑷  手动报警按钮

1)每月巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

2)每季度巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

3)每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

应急广播系统

⑴ 每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

⑵ 每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

⑶ 每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

⑷ 每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

2、水喷淋系统

⑴  报警阀组

1)每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

2)每月对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

3)每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

⑵ 自动喷淋头及管道

1)每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2)各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个。

3)检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内

有无堵塞。

4)每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

3、消火栓系统

⑴  消防管路系统

1)观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

2)外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

3)清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

4)每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

⑵ 稳压泵及气压水罐

每月检查应依据如下步骤进行﹕

1)打开排气阀，检查是否能够自动加压。

2)打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常

3)打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

⑶  消防水泵

1)每月查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

2)每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。运行时间一般不少于5分钟。

3)每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

4)每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

5)每月检查主、备泵能否自动切换

6)每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

7)每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

⑷ 水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。

⑸ 室内消火栓

1)每月对消火栓进行如下检查﹕

2)确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

3)确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

4)检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

5)对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔可复位式或破玻式按钮工作状态正常。

6)随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

7)室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

⑹  室外消火栓

室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

1)用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

2)检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

3)检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4)每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

5)定期检查消火栓前端阀门井。

6)保持配套器材的完备有效。

4、通风排烟阻火系统

⑴  每两周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态.

⑵  每半年检查下例功能:

1） 试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数50%.

2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀.

5、防火卷帘与防火门系统

⑴  防火门

1)每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

2)每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

⑵  防火卷帘

1)每月查看外观。

2)每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后重定。机械操作卷帘升降。

3)触发手动控制按钮。

4)发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况。

6、气体灭火系统

⑴  每两周检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置是否处于正常完好状态.

⑵  每半年检查下列功能:

1）对灭火器剂贮存器进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计量的95%.

2）对每一个防护区进行一次模拟自动启动试验,如有问题,则应对相关的防护区进行一次模拟喷气试验.

7、疏散指示标志、应急照明灯及灭火器

应急照明和疏散指示标志

⑴  每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

⑵ 每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

1)自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

2)集中电源型切断其控制器主电源。

3)接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

⑶ 使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规范的疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

⑷ 配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

⑸ 疏散指示标志

1)每月查看外观，核对位置及完好情况。

2)每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试﹕

a)关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

b)切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

灭火器维护管理

⑴ 各放火防火小组必须加强对本区灭火器的日常管理和维护。要建立“消防器材检查表(灭火器)”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责；并张贴在灭火器放置处。

⑵ 管理责任人必须依照“消防器材检查表(灭火器)”之内容每月检查一次。

检查的内容﹕

1)灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放,不得随意挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热。

2)铅封及插销均完好无损,未曾动用。

3)灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向红区或红、绿区之间。

4)灭火器是否在有效期内。

5)一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知安全管理部门更换。

⑶  管理责任人至少每十二个月委托专业从事消防设施的单位对所有灭火器进行一次功能性检查。检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件、筒体按规定年限进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。严格落实灭火器报废制度。

检查的内容﹕

1)灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰。

2)喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。

3)灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指标是否指在绿区。

4)灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。

5)在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。

第十条：甲方权利和义务

1、甲方应配备不低于2名持消防上岗证并有资质熟悉设备操作人员，按照操作规程正确操作设备，并做好设备的日常清洁、保护工作；

2、在合同设备出现故障后，甲方要立即通知乙方维修人员检修设备，通知既可用口头，也可用书面方式，两种方式都能作为追究责任的依据；

3、甲方应为乙方的维保工作提供必要的支持和配合；

4、甲方应负责因甲方人为损坏、错误使用、管理不善、浸水等任何非正常磨损导致的设备部件损坏，或者本合同约定不属乙方承担的零配件费用；

5、甲方应指定消防管理负责人，并将消防管理负责人名单书面知会乙方；

6、甲方在二次装修时有权要求乙方检查该范围设备设施的功能是否正常完善。

第十一条：乙方权利和义务

1、乙方应指派持有上岗证技术人员作为合同设备的维修、保养人员，并将人员名单及所持证件的复印件提供给甲方存档；

2、乙方每月一次进行例行检修、维护、保养、联动测试工作（含楼层、地下室、水系统、打印记录照片），并应尊重甲方的生产特点，服从甲方对检修和保养时间的安排；

3、乙方启动全面紧急服务，技术服务及维修提供   24   小时（节假日不休）热线服务（服务电话：          传真：         ）。乙方在接到甲方电话或传真通知后，一般问题（不影响甲方正常使用） 1 小时内派人到场维修，紧急情况的 30分钟内赶到现场进行检修及维护；

4、乙方积极协助甲方建立自动消防系统管理制度，指导消防系统值班人员正确使用消防监控设备；

5、乙方发现有影响合同设备正常运行的因素时（例如：电源参数、环境温度和湿度等）应及时以公函方式通知甲方改善（甲方应参照乙方意见而进行整改）；

6、乙方每次维护、保养工作完毕，提供建筑消防设施维护保养报告。

7、乙方有义务和责任对甲方二次装修的消防设备设施进行功能测试和完整性签字确认，否则乙方承担所有责任。

第十二条：合同终止、解除及违约责任

1、在本合同有效期内，经与乙方协商，甲方可以委派第三方对故障设备设施进行维修，乙方予以验收并提供验收证明，未经乙方允许甲方不得改动合同设备，乙方未按合同规定提供维修、保养服务的除外；

2、因乙方原因造成消防系统不能正常工作，乙方应依法承担相关责任，赔偿所有损失；

3、乙方在接到甲方的一般检修通知后（不会影响到甲方正常使用），在 2 小时内未到达收取违约金100元/次，如接到紧急检修通知后，在 60 分钟内未到达收取违约金 100 元/次，并承担消防设备设施未能正常使用造成的损失（自然灾害等不可抗拒原因造成的除外），发生 次以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方另行赔偿损失，维保费用不予支付；

4、乙方在接到甲方的一般检修通知后1日内未到达的，或在接到甲方紧急检修通知后 3次以上未按规定时间到达的，或超过约定维修时限 4 小时未完成维修的，除按以上条款收取违约金外，甲方有权寻求其他方法维修，所涉费用从乙方的维保费中扣除，并有权有权解除本合同及要求乙方赔偿损失；

5、如甲、乙双方违反本合同或不履行本合同的义务时，可以责令对方限期整改，如违约方拖延或仍不履行时，守约方可提前解除本合同；

6、 若单方要求终止本合同，必须提前一个月以书面形式通知对方，并经双方协商解决；

7、若甲方发现乙方不存在法律、法规等维保资质或将服务转包、分包或存在维保作假（行政处罚或新闻报道等任何渠道公示），甲方有权直接解除合同，要求乙方退还维保费，并赔偿甲方所有损失。

第十三条：免责条款

乙方不承担由包括战争、水灾、水浸和风暴、地震等不可抗拒因素所造成的一切损失，但因乙方未按本协议约定履行维保义务导致损失扩大的，乙方应承担扩大部分的损失责任。

第十四条：争议的解决方法

甲乙双方因履行本协议过程中发生争议时，向协议履行地人民法院起诉。

第十五条：其他

1、由甲方承担费用的零配件，甲方可自行购买，由乙方在  日内完成免费更换。如向乙方购买，乙方应负责向甲方提供该配件报价（含税）和配件质量保证期间，必须按照甲方流程验收后，乙方在 日内免费更换，乙方提供发票后甲方支付更换的零配件费用）；在若是甲方向乙方购买配件，在质量保证期间出现质量问题的，乙方负责在甲方要求的期限内更换、维修并承担由此产生的所有费用。逾期更换或维修的，甲方有权委托第三方处理，发生费用甲方有权在合同应付费用中扣除，不足部分由乙方补足

2、所有合理报价工程，乙方有义务以书面方式（签字、加盖公章）将详细情况向甲方阐明，甲方有义务迅速决断上述工程接受与否，乙方不承担因甲方延误决断而导致的设备损坏及相关的索赔；

3、本合同未尽事宜，双方另行协调解决，必要时签订补充协议，补充协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力；

4、本合同一式 伍 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份，签字盖章后生效，附件具有同等法律效力。

第十六条：通知送达

1、任何与本协议各方之间的通知、司法文书或其他通讯往来（以下简称“通知”）应当采用书面形式（包括亲自送达、邮递和传真），并按照下列通讯地址或通讯号码送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名，方构成一个有效的通知：

乙方：

联系人：

地址：

电话：

传真：

2、第1款规定的各种通讯方式应当按照下列方式确定其送达时间：

（1）任何面呈之通知在被通知人签收时视为送达，被通知人未签收的不得视为有效的送达。

（2）任何以邮寄方式进行的通知均应采用快递方式进行，并在投邮并经受送达人签收48小时后视为已经送达被通知人（法定节假日顺延）。

3、任何一方的上述通讯地址或通讯号码发生变化时，应当在该变更发生后的7日之内通知另一方，否则另一方对于其原通讯方式的通知视为有效通知。

第十七条：附件

1、本合同壹式 伍 份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，至工程保修期满并结算付清余款后即时终止。

2、每份合同附乙方营业执照、相关资格证明、法人代表人身份证复印件各一份，加盖公章生效。

3、附件1：乙方营业执照、资格证明、法人信息。

4、附件2：廉政合作协议

甲方（签章）：                                乙方（盖章）：

代表（签字）：                                代表（签字）：

时       间：                                 时       间：

# 第五章  竞标文件格式

广西韵阳文化艺术有限公司

2023年广西民族艺术宫A区消防设施、设备维保项目

竞   标  文  件

招标编号：

竞标单位：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年      月      日

目   录

1、报价函

2、竞标单位承诺函

3、报价汇总表

4、合同条款响应

5、技术要求响应

6、资质审查文件

## 1、报价函

报价函

广西韵阳文化艺术有限公司：

根据贵方     （项目名称）    项目询价招标文件编号   （招标编号）   ，正式授权下述签字人    （姓名和职务）   全权代表竞标单位   （竞标单位全称）   参加贵方组织的有关招标活动，并提交响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴ 我们承诺根据询价招标文件的规定，愿意以人民币大写________（¥______）的响应总报价，完成合同的责任和义务。

⑵ 我们已详细审核全部询价招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

⑶ 我们同意在竞标单位须知规定的开标日期起遵循本询价招标文件，并在竞标单位须知中规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑷ 同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

⑸我们完全理解贵方询价招标文件内的所有内容和本次招标有关的任何举动。

⑹我方理解贵方可依据招标小组的招标报告接受或拒绝任何竞标。

供 应 商：____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）

地址：____________________________________

电话：____________________________________

传真：____________________________________

邮箱：________________________________

______年____月____日

## 2、竞标单位承诺函

项目名称：

日    期：

致：（招标单位名称）

很荣幸能参与上述项目的报价。在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方询价招标文件的一切规定和要求。

2、提供的项目为贵方询价招标文件中的所有项目。

3、我方理解，报价最低不是成交的唯一条件。

4、若成交，我方将按照询价招标文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

5、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《询价招标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人（或委托代理人）（签名）：

竞标单位（盖公章）：

## 3、 报价汇总表

1. 响应报价说明

1.1 除合同另有规定外，工程量清单中的综合单价和合价包括应由竞标单位承担的直接费（人工费、材料费、机械使用费和其他直接费）、间接费、安全文明施工费、安全施工措施费、其他费用（合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及利润和税金等全部费用。

1.2 除合同另有规定外，在基准日期当时所依据的法律规定的应由竞标单位缴纳的税金和费用均应计入单价、合价和总报价中。

1.3报价表表中单价为固定不变价格

1.4 工程量清单中的“单价”和“合价”栏均由竞标单位填报。报价货币单位为人民币元。

2. 报价表

2.1响应报价汇总表

2023年广西民族艺术宫A区消防系统维护保养报价汇总表

单位：       元

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 2023年广西民族艺术宫A区消防设施、设备维保 |  |
| 二 | 税金（ %） |  |
| 合计 | 大写： （小写： 元） |

竞标单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：		年		月		日

## 零配件报价表

零配件、易损件清单及价格（不列入投标总价）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4、合同条款响应

1、完全响应。（若完全响应请竞标单位承诺：“完全响应”，下条删除即可）

2、不完全响应，存在如下偏差：

竞标单位将竞标文件和招标文件的合同条款差异之处汇集成表如下：

| 序号 | 招标文件 | 竞标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

竞标单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

日期：		年		月		日

## 5、技术要求响应

1．维护保养方案、服务质量保证措施、安全文明施工服务措施、消防培训计划

2.技术偏差：

竞标单位将竞标文件和招标文件的技术条款差异之处汇集成表如下：

| 序号 | 招标文件 | 竞标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

竞标单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

日期：		年		月		日

## 6、资格审查文件

本次招标实行资格后审，竞标文件必须提交以下资格证明文件的复印件（加盖公章），由招标小组审查，资格证明文件与竞标文件一并装订递交,未递交或资质审查不合格的视为无效竞标。

（一）竞标单位简况表

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 生产能力 |  | 营业执照编号 |  |
| 职工人数 |  | 技术人员数 |  |
| 公司经营范围简介 |  |

竞标单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：		年		月		日

（二）竞标单位有关证书复印件

（1）竞标单位营业执照、税务登记证、一般纳税人证明、组织机构代码证等复印件；

（2）竞标单位资质等级证书复印件；

（3）竞标单位的质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证复印件（若有）；

（4）竞标单位法定代表人授权书（格式）

竞标单位法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致： 招标人名称

（竞标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址		                         。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：			           授权人签名：

职务：				               职务：

竞标单位（盖公章）：

（5）竞标单位简介及近三年业绩证明

（业绩要求提供合同复印件）

5.1竞标单位简介：

5.2近三年业绩：

年~    年业绩表及用户使用证明（格式）

| 序号 | 项目名称、规模及所在地 | 保养面积 | 合同年限 | 甲方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附不少于第一章“投标邀请书”第4项规定业绩的合同签字页及封面复印件材料

相关业绩合同复印件如下：

（6）拟投入项目管理人员履历表

拟投入项目管理班子主要成员履历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 资格证书编号 |  | 拟担任职务 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事专业工作年限 |  |
| 从业经历 |
| 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开、竣工时间 | 工程质量 | 担任职务 |

注：应附学历证、职称证、资格证等证书复印

招标单位：广西韵阳文化艺术有限公司

2022年10月