2023年广西民族艺术宫A区            中央空调维护保养项目

询价文件

招标单位：广西韵阳文化艺术有限公司

2022年11月

项目名称：2023年广西民族艺术宫A区中央空调维护保养

采购单位：广西韵阳文化艺术有限公司

项目地址：广西南宁市青秀区民族大道49-2号

我司对2023年广西民族艺术宫A区中央空调维护保养项目进行公开询价，目前中央空调系统运行正常，现因维保期满，我司拟把以下设备的维护保养服务外包，诚邀具备中央空调系统维护保养资质的单位参与报价，有关事项如下：

一、维护保养范围：

| 序号 | 设备类型 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 投运年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组 | 约克 | YTG3A3D25CMH | 1 | 组 | 1998年 |
| 2 | 空调机组 | 开利 | 30HXC-400A/453 | 1 | 组 | 2007年 |
| 3 | 空调机组 | 开利 | 30HXC-250A/A491 | 1 | 组 | 2007年 |
| 4 | 风柜机 | 健力、思科 | FP40~320LA SKWT-350D6-5.0XC SKWT-280D6-5.0XA SKWT-300D6-4.5XA SKWT-330D6-4.5HA-U SKWT-280D6-4.5HA-U | 34 | 台 | 1998年 2013年 2021年 |
| 5 | 风机盘管 | 约克 | YGFCO＊CC2H | 23 | 台 | 1998年 |
| 6 | 吊式柜机 |  |  | 17 | 台 | 2009年 |
| 7 | 冷冻水泵 | 凯泉 | 55kW,30kW | 4 | 台 | 1998年 |
| 8 | 冷却水泵 | 凯泉 | 45kW,22kW | 4 | 台 | 1998年 |
| 9 | 冷却塔 |  |  | 3 | 组 | 1998年 |

二、报价内容包含：

1、中央空调主机维护保养服务；

- 2、冷冻水和冷却水系统管道保养及空调循环水水质处理服务；

- 3、冷却水泵、冷冻水泵维护保养服务；

- 4、空调末端设备的维护保养服务;

- 5、冷却塔维护保养服务。

说明：

- 1、询价成交原则：综合考虑价格、技术服务方案、技术资质、售后服务、供应商信誉等方面，最终确定中标供应商以书面形式通知。

- 2、维保期限：2023年2月11日-2023年12月31日。

- 3、合同签订后三个月内出现故障，无法履行抢修任务，因乙方原因导致甲方财产损失、设备损坏、零部件丢失的或第三人人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部民事责任。甲方有权解除合同，同时乙方必须退回三个月的维保费及按照合同维保总价【5】%支付违约金。

三、报价方式

自行报价（只允许有一个报价方案，书面报价，报价包含进场施工、税费、技术服务等所有费用）。

四、提供资料

竞标单位必须提供：公司营业执照(营业范围必须含空调及冷冻设备销售、维修保养及零配件销售，污水处理服务，空调工程设计安装)；公司近两年的业绩统计表（业主可现场考察）；荣誉证书；计划服务本项目的技术员工培训证书、技术等级证书（按本服务项目所适用专业技术资格证明）。具有行业规定完成本标段所需的其它资格条件。（必须提供）

五、维护保养技术要求（包括但不仅限以下各项）：

- 1、定期（每月两次）对中央空调机组进行预防性保养，及时发现问题并进行维修处理，确保设备正常、高效运行；

- 2、定期（每月两次）到现场对空调循环水进行水质保养维护，确保水质达到有关国家标准；定期（每月一次）对冷冻水和冷却水进行检测，并提供水质检验报告；根据换热器的换热效率参数完成必要的冷凝器铜管清洗。合同期间，甲方有权请具备相关资质的第三方水质化验机构在任意时间对空调循环水进行抽检，如检测结果达不到国家标准，甲方有权解除合同，同时乙方必须退回三个月的维保费及按照合同维保总价【5】%支付违约金。

- 3、应急维修：接到服务范围内的空调设备紧急故障报修后，30分钟内达到现场进行维修，24小时内排除故障，一般故障3小时内排除（配件因素除外）；

- 4、维保期内，空调系统的维修及保养相关配件的费用由业主负责，配件可由业主进行三家市场询价采购或通过维保单位以市场价九折优惠供应。维保单位供应的配件必须是设备原装原厂配件；单价小于100元的配件由维保单位免费提供；

- 5、维保期间，业主可根据空调主机的运行状况，要求维保单位对主机的换热器的铜管进行涡流探伤服务，对铜管可能的发生的化腐蚀或机械损伤进行检测，采集可能发生的换热铜管渗漏事故提供预警数据，并提交检测报告；

6、维保期间因保养不到位发生以下故障的，均由维保单位承担。

①发生烧毁压缩机头或压缩机电机、离心机电机事件，由维保单位免费进行维修。

②楼层风柜机电机因轴承损坏而造成电机绕组的，由维保单位免费进行维修；

③楼层风柜机风轮因轴承损坏而造成风轮损坏的，由维保单位免费进行维修；

- 7、在空调机组运行期间调试最佳运行状态，确保中央空调系统节能、高效、可靠运行。

六、付款方式：按季度支付

七、其他

1、报价含税并提供增值税专用发票；

2、随竞标报价文件提供维保方案包括：

⑴中央空调机组维保方案（针对主机设备的品牌、类型、性能特点结合厂家技术要求提供相应的维保方案，方案的服务内容必须等于或优于设备生产厂家的维修保养手册技术标准要求）；

⑵水系统管道保养及空调循环水水质处理方案（竞标单位必须提供水质处理所使用的各类药剂品牌、作用、预计用量、质量保证措施）；

⑶冷却水泵、冷冻水泵维护保养方案（提供详细服务内容及服务时间安排）；

⑷空调末端设备的维护保养方案（提供详细服务内容及服务时间安排）；

⑸冷却塔维护保养方案（提供详细服务内容及服务时间安排）。

3、此报价为最终报价，请慎重考虑；

4、所有报价材料加盖单位公章；

5、现场勘察及竞标报价递交截止时间：招标信息公示期（五个工作日）；

竞标报价文件必须密封，盖竞标单位公章，递交到下面单位：

单位名称：广西韵阳文化艺术有限公司

地址：南宁市民族大道49-2号，广西韵阳文化艺术有限公司综合管理部609室。

联系人及电话：曾永强 13877111868  宋国新 15078746502

招标单位：广西韵阳文化艺术有限公司

2022年11月