合同条款及格式

广西民族艺术宫中央空调维护保养服务合同

甲方：广西韵阳文化艺术有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经甲、乙双方的充分协商，促成一致，在相互信任的基础上为明确各自的经济责任，经协商特签订本合同，双方必须严格遵守。

招标条款已说明项目公司为广西韵阳文化艺术有限公司，中标人与广西韵阳文化艺术有限公司签订合同。广西韵阳文化艺术有限公司为招标人广西国宏经济发展集团有限公司全资子公司，作为甲方符合法规。

### 广西民族艺术宫A区中央空调设备清单

| 序号 | 设备类型 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 投运年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组 | 约克 | YTG3A3D25CMH | 1 | 组 | 1998年 |
| 2 | 空调机组 | 开利 | 30HXC-400A/453 | 1 | 组 | 2007年 |
| 3 | 空调机组 | 开利 | 30HXC-250A/A491 | 1 | 组 | 2007年 |
| 4 | 风柜机 | 健力、思科 | FP40~320LA SKWT-350D6-5.0XC SKWT-280D6-5.0XA SKWT-300D6-4.5XA SKWT-330D6-4.5HA-U SKWT-280D6-4.5HA-U | 34 | 台 | 1998年 2013年 2021年 |
| 5 | 风机盘管 | 约克 | YGFCO＊CC2H | 23 | 台 | 1998年 |
| 6 | 吊式柜机 |  |  | 17 | 台 | 2009年 |
| 7 | 冷冻水泵 | 凯泉 | 55kW,30kW | 4 | 台 | 1998年 |
| 8 | 冷却水泵 | 凯泉 | 45kW,22kW | 4 | 台 | 1998年 |
| 9 | 冷却塔 |  |  | 3 | 组 | 1998年 |

二、冷水主机维护保养主要工作内容

A.年度保养检查工作内容（每年1次）

a.1、冷水机组：

a.1.1、先查看本机组的运行记录，如有需要运行冷水机组记录各种运行数据。

a.1.2、检查冷水机组故障记录，进行故障分析。

a.2.1、检查冷水机组控制系统电脑板工作电压是否正常。

a.2.2、检查冷水机组各电脑板之间的通信是否正常。

a.2.3、冷水机组各个温度传感器是否正常，测出数据和实际数据误差是否在规定范围之间。

a.2.4、检查冷水机组各个压力传感器是否正常，测出数据和实际数据误差是否在规定范围之间。

a.2.5、检查冷媒控节流阀，必要时做调整。

a.2.6、检查压缩机电机线圈绝缘。

a.2.7、检查高压保护，有需要时做测试。

a.3、启动柜：

a.3.1、检查启动柜内的电脑板工作电压是否正常，和主机上的电脑板通信是否正常。

a.3.2、检查启动时间继电器是否准确，工作是否正常。

a.3.3、检查主启动器触点，辅助触点。

a.3.4、检查主启动器中2M和S之间的机械连锁器是否动作灵活可靠。

a.3.5、检查电压信号测量点是否准确，电流信号测量点是否正常。

a.3.6、检查启动柜内所有主电路回路螺丝是否有松动，并全部上紧。

a.3.7、检查启动柜内主电路回路的绝缘。

a.3.8、清除启动柜内的灰尘，做清理。

a.4、冷媒系统：

a.4.1、更换油过滤器。

a.5、开机调试：

a.5.1、进入检测，油加热器，电机冷却电磁阀，加载驱动器动作是否正常。

a.5.2、检查三相供电是否正常。

a.5.3、再次检查启动柜内电器盒压缩机电机绝缘是否良好。

a.5.4、送上主电源后，启动冷水机组，观察记录冷水机组启动电流，加速时间和电压降。

a.5.5、检查冷水机组电脑显示电流和实际运行电流是否相符。

a.5.6、连续运行机组，并做好记录。

a.5.7、提交年度保养检查报告。

B.半年度、年度维护保养检查工作内容（每年2次）

b.1、机器本身：

b.1.2、冷冻油油箱外表温度。

b.1.3、油电磁阀工作情况。

b.1.4、压缩机电机冷却管冷媒视镜显示状态。

b.1.5、压缩机冷却情况（线圈温度）。

b.1.6、压缩机电机绝缘。

b.1.7、检查各线头接口处接触是否良好。

b.1.8、检查油加热器是否正常。

b.1.9、检查压缩机有无异常振动及噪音。

b.1.10、检查冷冻水进出水、冷却水进出水温度探头是否准确。

b.1.11、检查各水流保护开是否正常。

b.1.12、蒸发器冷媒蒸发温度与冷冻水出水温度差。

b.1.13、检查压缩机加载机构。

b.1.14、检查机测试各控制点、测试点、安全保护等设施数据及状态。

b.2控制箱：

b.2.1、控制箱及启动柜吸尘、清洁及锁紧电线接头。

b.2.2、检查冷水机组控制系统电脑板工作是否正常。

b.2.3、检查冷水机组各电脑板之间的通信是否正常。

b.2.4、检查冷水机组各个温度传感器是否正常，测出数据和实际误差是否在规定范围之内。

b.2.5、检查冷水机组各个压力传感器是否正常，测出数据和实际数据误差是否在规定范围之内。

b.2.6、检查油加热接触器工作是否正常，吸合时是否有杂音和抖动。

b.2.7、检查控制变压器。

b.2.8、油加热器工作电压。

b.2.9、检查主机冷却是否正常。

b.2.10、检查压缩机加载驱动器工作是否正常。

b.2.11、检查主电机线圈绝缘值。

b.2.12、检查控制线路并作测试。

b.3启动柜状况：

b.3.1、冷水机组启动柜进行供电电压。

b.3.2、检查启动柜内启动球星-角转换时间并调整。

b.3.3、启动柜内部积尘情况并做清理。

b.3.4、检查启动器触点损坏或拉弧情况并做处理。

b.3.5、主电缆接线端子松紧情况并处理。

b.3.6、检查启动柜内部电器盒压缩机电机绝缘情况。

b.3.7、检查启动柜内的电脑板工作电压是否正常，和主机上的电脑板通信是否正常。

b.3.8、检查主启动器中2M和S之间的机械连锁器是否动作灵活可靠。

b.3.9、检查启动柜内所有主电路回路螺丝是否有松动，并全部上紧。

C.月度冷水机组保养检查工作内容（每年12次）

c.1、先查看本机组的运行记录，如有需要运行冷水机组记录各种运行数据。

c.2、机组冷凝器工作情况。

c.3、电机冷却及冷媒视镜显示状态。

c.4、检查油加热器是否正常。

c.5、检查压缩机有无异常及噪音。

c.6、检查冷冻水进出水、冷却水进出水温度探头是否准确。

c.7、检查蒸发器保温是否损坏。

c.8、检查水流温度开关是否正常。

c.9、蒸发器冷媒蒸发温度与冷冻水出水温度差。

c.10、电流百分比设定值。

c.11、冷水机组启动柜运行供电电压。

c.12、主电缆接线端子松紧情况并处理。

c.13、检查启动柜内部电器盒压缩机电机绝缘情况。

c.14、检查主机运行时三相电流。

c.15、检查冷水机组各个温度传感器是否正常。

c.16、检查冷水机组各个压力传感器是否正常。

c.17、检查油加热接触器工作是否正常，吸合时是否有杂音和抖动。

c.18、检查控制变压器。

c.19、检查启动柜内主电路回路的绝缘。

c.20、检查三相供电是否正常。

c.21、检查故障记录，进行故障分析。

二、冷却塔维护保养工作内容

为了延长冷却塔使用年限，保持冷却塔的散热效率，冷却塔维护保养明细如下：

冷却塔的维护保养工序分三个阶段，即停机后的清洗保养，开机前的检查调试，正式开机运行中的巡视检查。

1、冷却塔停机后的清洗、保养

A、散水系统

①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时进行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。

②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。

③检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。

B、散热系统

①清洗冷却塔所有换热材（填料），彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙。

②清洗挡水帘、消音毯，去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。

C、传动系统

①电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒作密封，电机轴承加油润滑，电机外壳重新喷漆。长期停机，建议每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥，并润滑轴承表面。

②减速机：检查减速机转动是否正常，如有异声，立即更换减速机轴承。

③皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。

④风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

D、塔体外观

①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗，保证外观清洁美观。

②重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓。

③检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

④检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。

E、冷却塔附件

①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。

③检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕，建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔内部。

2、冷却塔开机前的检查、调式

①去掉风胴遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。

②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。

③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。

④调整扇叶角度，测度电机电流，使其达到最佳工况标准。

⑤调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。要求具备，正式开机。

3、冷却塔运行中的巡视、检查

①每月定期巡视检查运行中的冷却塔，了解冷却塔使用情况。

②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。

④发现故障，立即处理。

三、水泵维护保养工作内容

为了提高水泵设备的工作效率和延长设备的工作年限，维保单位每年的每个季度对泵房内空调系统所有水泵机组进行一次清洁、保养。

1、电动机维修保养:

a、用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ以上,否则应烘干处理或修复;

b、检查电动机轴承有无阻滞或异常声响,如有则应更换同型号规格轴承;

c、检查电动机风叶有无碰壳现象,如有则应修整处理;

d、清洁电动机外壳;

e、检查电动机是否脱漆严重,如脱漆严重则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆。

2、水泵维修保养:

a、检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承;

b、转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴;

c、检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根;

d、清洁水泵外表;

e、如水泵脱漆或锈蚀严重,则应彻底铲除脱落层油漆,重新刷上油漆。

f、检查电动机与水泵弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换。

g、检查水泵机组螺栓是否紧固,如松弛则应拧紧。

3、控制柜维修保养。

每年的5月、11月对空调水泵的控制柜进行一次清洁、保养。

a、用压缩空气、干净干抹布清洁柜内所有元器件,清洁控制柜外壳,务必使柜内无积尘、无污物;

b、检查、紧固所有接线头,对于烧蚀严重的接线头应更换;

c、检查柜内所有线头的号码管是否清晰,是否有脱落现象,如是则应整改;

4、交流接触器维修保养:

a、清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒;

b、清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头),烧蚀严重不能正常工作的触头应更换;

c、清洁铁芯上的油污及脏物;

d、检查复位调簧情况;

e、拧紧所有紧固件。

5、自耦减压启动器维修保养:

a、用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于0.5MI'~,否则应进行干燥处理;

b、外壳应可靠接地,如有松脱或锈蚀则应在除锈处理后,拧紧接地线。

6、热继电器维修保养:

a、检查热继电器上的绝缘盖板是否完整无损,如损坏则应更换;

b、检查热继电器的导线接头处有无过热痕迹或烧伤,如有则整修处理,处理后达不到要求的应更换。

7、自动空气开关维修保养:

a、用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于1OOMΩ,否则应烘干处理;

b、清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如果灭弧罩破裂则应更换;

c、自动空气开关在闭合或断开过程中,其可动部分与灭弧室的零头应无卡住现象;

d、检查触头表面是否有小的金属颗粒,如有则应将其清除,但不能修锉,只能轻轻擦拭。

8、中间继电器、信号继电器维修保养:对中间继电器、信号继电器应做模拟试验,检查二者的动作是否可靠,输出信号是否正确,如有问题则应更换同型号的中间继电器、信号继电器。

9、信号灯、指示仪表维修保养:

a、检查各信号灯是否正常,如有不亮则应更换相同规格的小灯泡;

b、检查各指示仪表指示是否正确,如有偏差则应作适当调整,调整后偏差仍较大的则应更换同规格同型号的仪表。

10、远传压力表维修保养:

a、检查表内是否有积水,如有则应干燥处理;

b、检查信号线接头处是否腐蚀,如腐蚀较严重则应重新焊接;

c、偏差很大或信号线腐烂的远传压力表应拆换。

四、风柜机、吊机、风机盘管维护保养工作内容

（1）检查有无异常噪音及振动；

（2）检查维护所有风机的电机及电器；

（3）检查维护控制开关；

（4）检查处理各项异常状况；

（5）维修风机盘管的断裂部分，保证不漏水；

（6）检查冷冻水阀，温控器及电动阀；

（7）更换漏水及生锈的阀门和软接头；

（8）疏通风机盘管的堵塞、保证制冷；

（9）清洗所有风机盘管的回风滤网并消毒，保证送回风正常

（10）检修风机叶轮；

（11）清洗托水盘，托水盘的漏水处理；

（12）导水管，漏水处理；

（13）及时更换坏件和易损件。

五、新风机、空气处理机组维护保养工作内容

（1）疏通冷凝排水管；

（2）检查有无异常噪音及振动；

（3）检查维护所有风机的电机及电器；

（4）检查维护控制开关；

（5）检查处理各项异常状况；

（6）维修风机的断裂部分，保证不漏水；

（7）检查冷冻水阀，温控器及电动阀；

（8）更换漏水及生锈的阀门和软接头；

（9）疏通风机的堵塞、保证制冷；

（10）清洗风机的滤网，保证送回风正常

（11）清洗新风机进水端水过滤器，保证水流量畅通；

（12）检查维修新风机叶轮；

（13）清洗托水盘，托水盘漏水处理；

（14）用专用清洗剂清洗风筒和翅片；

（15）及时更换坏件和易损件。

六、机房中央空调冷水机组水系统水处理

为了实现工业循环水水质处理《国标GB-50050-2007》中各项水质指标，达到保护空调设备，节电节水等目的，我公司拟按如下方案进行：

A、 冷冻水系统

1、系统清洗：

(1)人工清洗膨胀水箱。

(2)于膨胀水箱投加杀菌剂，投药后循环16～24小时，将系统内生物污泥渗透剥离。(3)投加清洗剂，循环16～24小时后，将系统内的浮锈油污渗透剥离。

(4)于系统的最低点排放所有冷冻水，拆开Y型过滤器，清除滤网污杂物。

(5)加水至满，开泵循环、排水冲洗，如此重复操作多次，至系统冷冻水不含明显固体物为止。

2、缓蚀处理：目的在于保护系统管道，延长管道的使用寿命。向系统中投加缓蚀剂，开泵循环，取水样化验pH、药剂浓度两项指标，使pH值达8.5-10（如pH值小于8.5，则补足缓蚀剂），系统进入正常开机运行状态。

3、日常运行管理

（1）每月取冷冻水样化验一次。

（2）每月交替投加杀菌剂，控制细菌总数达标。

4、分析监测

每月取水样测试pH值、钢腐蚀率、铜腐蚀率等指标，测试项目和频度见表一：

表一  冷冻水系统水质检测项目和频率

分析项目	控制指标	分析频度

pH值	7.0～11.5	1次/月

细菌总数	＜5×105个/mL 	1次/季度

钢腐蚀率	＜0.125mm/a 	1次/季度

铜腐蚀率	＜0.005mm/a 	1次/季度

B、冷却水系统

1、 系统清洗处理

（1）杀菌灭藻剥粘泥处理：直接向系统中投加杀菌灭藻剂，连续封闭运行(即不排放运行)16～24小时，至水中浊度升至稳定值后，停泵全排系统水。

（2）除油污浮锈清洗：于冷却系统中投加清洗剂，开泵运行16～24小时。

（3）全排冷却清洗液，并人工清洗冷却塔托水盘和填充料，并将塔盘积存的沉积物清除干净，冷却塔范围内杂物和水垢青苔等垃圾当场清理干净并清运。

2、系统预膜处理

采用高浓度缓蚀剂在洁净金属表面迅速形成致密均匀的缓蚀保护膜，既控制住初始的高腐蚀速率，又为其后长期运行建立良好的缓蚀保护基础。全排预膜液，再注满自来水。

3、按保有水量投加缓蚀阻垢剂，转入日常运行水处理操作。

（1）日常运行管理

每周及时补充缓蚀阻垢剂。

每周交替投加杀菌灭藻剂一次。

每月清洗冷却塔并排污。

每月出化验报告一次。

冬季停机，投加湿保药，以防静水腐蚀。

每年拆开主机冷凝器端盖，进行一次通炮处理。

4、分析监测

每月取水样测试pH值、总碱度、总硬度、总 铁、总 铜等指标，测试项目和频度见表二：

表二  冷却系统水质检测项目和频率

分析项目	控制指标	分析频度

pH值	6.8～9.5	1次/月

总碱度（以CaCO3计）	 ≤500mg/L 	1次/月

总硬度（以CaCO3计）	≤600mg/L 	1次/月

总   铁	≤1mg/L 	1次/月

总   铜	＜0.1mg/L 	1次/月

浊   度	≤20mg/L 	1次/月

细菌总数	≤5×105个/mL 	1次/月

七、合同金额

1、服务费用合计（含税价）人民币大写：

2、维保作业次数规定：详见附件一《中央空调保养频次要求》

3、配件价格约定：详见附件二《中央空调主机系统配件更换结算单》

八、在本合同签订后，履行合同期间，甲方中央空调设备的维护保养工作由乙方负责，维护保养工作完成款项结清后合同自动终止。

九、在设备维护保养过程中如需要更换配件及材料、蒸发器或冷凝器损坏进水，拆卸检修压缩机、拆换轴封等大修项目，由双方现场确认后再另行报价购买，乙方保证以最优惠的价格提供原厂配件给甲方，人工费另计，不在本合同的维护保养的内容之内；如压缩机发生烧坏事件，由乙方负责维修。

十、甲方必须按中央空调设备保养要求，定期更换保养需要的冷冻油及相关配件。如在此前提下任何发生压缩机烧毁事件，由乙方负责维修。

十一、对因不可抗力因素引起的设备故障，不在本维护保养的内容之内。

十二、甲方的责任和义务

1、负责按合同约定支付合同款给乙方。

2、甲方负责协调、解决乙方现场施工工作所需的场地、水、电等工作条件,电费另计。

3、甲方操作人员须完全按操作规程操作各设备。

4、甲方及时将设备不正常情况通知乙方。

5、甲方负责维护保养过程中所需更换的零配件费及材料费。

6、为延长中央空调主机的使用寿命，特别是使用10年以上的中央空调主机，根据厂家维护保养要求相关的冷冻油及相应配件更换周期为一年，甲方有义务认真定期更换。

7、乙方人员检修维修设备各种问题，若乙方无法在10天内完成维修，甲方有权另请维修能力强的单位进行维修，费用由乙方承担，乙方不得提出异议。

8、空调设备维修时需更换配件享有乙方供应用户配件零售实惠价格，甲方有权进行市场配件三家价格比对，如乙方提供的配件报价高于市场报价，甲方有权自行购买及安装。甲方自行采购的配件如出现质量问题与乙方无关。

9、监督检查乙方的各项工作。

十三、乙方的责任和义务

1、合同签订后三个月内出现故障，无法履行抢修任务，因乙方原因导致甲方财产损失、设备损坏、零部件丢失的或第三人人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部民事责任。甲方有权解除合同，同时乙方必须退回三个月的维保费及按照合同维保总价【5】%支付违约金。

2、乙方在服务过程中，严格遵守甲方的保安管理制度，对技术服务严格实行保质保量优质服务。乙方接到甲方报修通知后，30分钟内必须达到现场进行维修，24小时内排除故障，一般故障2小时内排除（配件因素除外）。如无法满足维修需要，甲方有权无偿解除合同，同时乙方必须退回三个月的维保费及按照合同维保总价【5】%支付违约金。甲方有权根据《中央空调报修记录表》对到场维修人员进行考核，双方签字确认。每月超过3次不在30分钟内到达现场，全年累计到达6次，甲方有权无偿解除合同，同时乙方必须退回三个月的维保费及按照合同维保总价【5】%支付违约金。

24小时服务电话为：

- 3、维保期内，空调系统的维修及保养主要配件的费用由业主负责，配件可由业主自行采购或通过维保单位以市场价九折优惠供应。维保单位供应的配件必须是设备原装原厂配件，并提供合格证明材料；单价小于100元的配件由维保单位免费提供；

4、维护保养工作结束后，乙方向甲方提交技术服务报告。

5、乙方不定期为甲方提供技术咨询与指导服务，并每年向甲方提供一次中央空调开关机等相关知识的免费培训（培训内容表格做附件放入合同，作为合同附件）

6、合同期间，乙方不承担设备由非乙方人员造成的，或不可抗力的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。

7、因乙方服务技术之原因造成甲方设备损坏的，由乙方负责赔偿。

8、在合同期间，乙方在施工过程中必须做好严格的安全防护措施，并承担一切安全责任。

★  9、其他承诺：《维护保养、维修服务质量承诺书》

10、中央空调系统设备维保范围：

★（1）、中央空调主机、附属设备（冷却水泵、冷冻水泵、水循环管道、末端设备、冷却塔、）及相关电气控制系统的维护保养服务（每次做完维护和维修后做好设备及场地卫生）；

★(2)、冷冻水和冷却水系统管道保养及空调循环水水质处理服务；

★(3)、空调末端设备的滤网每月一次清洗，电机维护，翅片清洗保养服务（每次做完维护和维修后做好设备及场地卫生）；

★(4)、冷却塔每月一次除垢、散热电机风扇维护、塔身及电机支架除锈保养服务；

★(5)、冷却、冷冻水管除锈、防锈保养工作；

★(6)、定期检查配套阀门是否能正常开启关闭；

11、项目技术要求（包括但不仅限以下各项）

★（1）、定期（每月两次）对中央空调机组进行预防性保养，及时发现问题并进行维修处理，确保设备正常、高效运行并出具详细的检查报告；

★（2）、定期（每月两次）到现场对空调循环水进行水质保养维护，确保水质达到有关国家标准；定期（每月一次）对冷冻水和冷却水进行检测，并提供水质检验报告；根据换热器的换热效率参数完成必要的冷凝器铜管清洗。合同期间，甲方有权请具备相关资质的第

三方水质化验机构在任意时间对空调循环水进行抽检，如检测结果达不到国家标准，甲方有权解除合同，同时乙方必须退回三个月的维保费及按照合同维保总价【5】%支付违约金。

★(3)、应急维修：接到维修服务合同范围内的空调设备紧急故障报修后，30 分钟内达到现场进行维修，24 小时内排除故障，一般故障 3 小时内排除（配件因素除外）；

★(4)、维保期内，空调系统的维修及保养主要配件的费用由业主负责，配件可由业主自行采购，或通过维保单位以招标合同价供应。维保单位供应的配件必须是设备原装原厂配件，并提供合格证明材料。★投标文件须附相关配件价格、生产厂家信息清单；

★(5)、维保期间，业主可根据空调主机的运行状况，要求维保单位对主机的换热器的铜管进行涡流探伤服务，对铜管可能的发生的化腐蚀或机械损伤进行检测，采集可能发生的换热铜管渗漏事故提供预警数据，并提交检测报告；

★(6)、维保期间因保养不到位发生以下故障的，均由维保单位承担。

①发生烧毁压缩机头或压缩机电机、离心机电机事件，由维保单位免费进行维修。

②楼层风柜机电机因轴承损坏而造成电机绕组的，由维保单位免费进行维修。

③楼层风柜机风轮因轴承损坏而造成风轮损坏的，由维保单位免费进行维修。

★(7)、提供维保方案

A、中央空调机组维保方案（针对主机设备的品牌、类型、性能特点结合厂家技术要求提供相应的维保方案，方案的服务内容必须等于或优于设备生产厂家的维修保养手册技术标准要求）；

B、水系统管道保养及空调循环水水质处理方案（竞标单位必须提供水质处理所使用的各类药剂品牌、作用、预计用量、质量保证措施）；

C、冷却水泵、冷冻水泵维护保养方案（提供详细服务内容及服务时间安排）；

D、空调末端设备的维护保养方案（提供详细服务内容及服务时间安排）；、

E、冷却塔维护保养方案（提供详细服务内容及服务时间安排）。

①中央空调主机、附属设备（冷却水泵、冷冻水泵、水循环管道、末端设备、冷却塔、）

及相关电气控制系统的维护保养服务（每次做完维护和维修后做好设备及场地卫生）。

②冷冻水和冷却水系统管道保养及空调循环水水质处理服务。

③空调末端设备的滤网每月一次清洗，电机维护，翅片清洗保养服务（每次做完维

护和维修后做好设备及场地卫生）。

④冷却塔每月一次除垢、散热电机风扇维护、塔身及电机支架除锈保养服务。

⑤冷却、冷冻水管除锈保养工作。

⑥定期检查配套阀门是否能正常开启关闭。

十四、合同总额、付款方式及合同期限

1、合同总额(人民币大写)：                       整。（含 %增值税）

合同签订后，第一次支付时间（2023年  月  日）乙方开具等额增值税专用发票给委托方，甲方在收到等额增值税专用发票5个工作日内向乙方支付维护保养费，计人民币（大写）：                        。

第二次支付时间（2023年  月  日）乙方开具等额增值税专用发票给甲方，甲方在收到等额增值税专用发票5个工作日内向乙方支付维护保养费，计人民币（大写）：                        。

第三次支付时间（2023年  月  日）乙方开具等额增值税专用发票给甲方，甲方在收到等额增值税专用发票5个工作日内向乙方支付维护保养费，计人民币（大写）：                        。

第四次支付时间（2023年  月  日）乙方开具等额增值税专用发票给甲方，甲方在收到等额增值税专用发票5个工作日内向乙方支付维护保养费，计人民币（大写）：                        。

乙方指定账号：

公司名称：

开户银行：

银行帐号：

2、本合同期限为 10个月18天，从2023年 2月11日至2024年12月31日止。

3、本合同经双方签字盖章后生效。

十五、违约责任

1、经鉴定由乙方技术服务之原因，造成甲方设备损坏而引起的经济损失由乙方负责赔偿。

2、如因乙方保养不当或疏忽造成的甲方或第三方财产损失、人身伤亡的，由乙方承担全部赔偿责任及相关法律责任，同时乙方退回全部费用，甲方有权拒绝支付任何费用给乙方。如因乙方没有及时处置，导致甲方需要垫付款项的，乙方除需偿还甲方的垫付款外，还应按照每天万分之六支付甲方垫付款项期间的利息。

3、乙方因服务质量达不到合同要求，甲方有权拒付乙方的工程款。

4、甲方如不按合同约定支付工程款，乙方则停止为甲方提供服务。乙方如不按合同承诺完成服务，甲方有权终止合同。

十六、合同发生争议时按《中华人民共和国民法典》执行。

十七、其它

因本合同发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，任意一方均有权向委托方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等均由败诉方承担。

1、本合同未尽事宜，双方协商解决。

2、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满验收结算款项付清后失效。

3、每份合同附乙方营业执照、法人代表人身份证、维修人员资格证复印件、投标文件内相关资质证书复印件各一份，加盖公章生效。

附件一：施工频率

| 施工频率 | 施工项目 | 数量 | 检查内容 | 计划时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月3次 | 空调冷却水水处理 | 1套 | 1、投放缓蚀阻垢剂、投放杀青苔、灭藻药剂；2、巡查冷却塔水流情况； | 每月10、20、30日 | 水质达不到要求根据实际情况调整投药量和监控次数 |
| 每月2次 | 主机运行监控 | 3台 | 1、主机运行电流；2、进出水温度； 3、冷媒压力； 4、运行噪音； 5、油温油位；6、压缩机电机温度45℃-55℃； | 每月10、25日 | 机组运行异常，根据实际情况调整巡查次数 |
|  | 冷却塔检查 | 8台 | 1、检查清理冷却塔分水槽分水孔，保证分水均匀。2、检查浮球阀补水、关水良好；3、清理冷却塔底部淤泥； 4、检查处理电箱控制柜电气元件触点和控制动作正常； 5、供电源三相电源是否正常； | 每月10、20日 |  |
| 每月2次 | 空调循环水泵 | 8台 | 1、运行电流是否超电流；2、是否异常漏水； 3、电机扇热风叶是否损坏； 4、运行声音异常； 5、电机温45℃-55℃； 6、检查处理电箱控制柜电气元件触点和控制动作正常； 7、供电源三相电源是否正常； | 每月10、25日 |  |
| 每月1次 | 冷却塔 | 8台 | 1、检查测试电机运行电流； 2、检查处理接线端子接触良好；3、检查电柜及接线端子；4、检查调整风扇皮带松紧度； 5、测试电机运行温度、噪音； 6调整风叶角度和平衡； | 每月24-30日 |  |
| 每月1次 | 空调冷冻水水处理 |  | 1、投放缓蚀阻垢剂、投放杀青苔、灭藻药剂；2、清理补水箱管口污垢，保证补水通畅；3、检查浮球阀动作正常。 | 每月24-30日 |  |
| 每季度1次 | 水质化验 | 2套 | 技术人员现场取水样化验 | 3月、6月、9月、12月 |  |
| 每月一次 | 冷却塔清洗 | 8台 | 1、高压枪清洗冷却塔，清除冷却塔内部水垢；2、清除搬运冷却塔水垢； | 每月24-30日 | 需根据冷却塔青苔水垢实际情况增加清洗次数，要停止使用空调，施工时间双方协商。 |
| 每月1次 | 风机盘管滤网清洗 |  | 1、拆除回风口清洗、晾干后回装；2、清洁盘机出风口；3、检查空气处理机件和相关控制器、控制线路是否正常运行。 4、检查冷凝排水盘、排水管确保没有阻隔堵塞和溢流，如有需要，进行调整或疏通。 5、检查电动二通阀开关动作正常； 6、处理任何异常的运行噪音和振动。 | 每月24-30日 |  |
|  | 风柜机、吊柜机滤网清洗 |  | 1、拆除回风口清洗、晾干后回装；2、清洁盘机出风口；3、检查空气处理机件和相关控制器、控制线路是否正常运行。 4、检查冷凝排水盘、排水管确保没有阻隔堵塞和溢流，如有需要，进行调整或疏通。 5、检查电动二通阀开关动作正常； 6、处理任何异常的运行噪音和振动。 | 每月24-30日 |  |
|  | 水泵电控柜检查 |  | 1、测试水泵电机三相阻值，三相对地绝缘值。 2、更换磨损极限的轴承和润滑油。 3、更换易损件及填充料。 4更换损坏的叶轮。 5、检查水泵进出阀门能否正常关水，如损坏则更换。 6、检查维护管道过滤器，更换已损坏的滤网。 7、拆洗管道过滤器，确保水流畅通。 | 每季度最后一月 |  |
|  | 主机电控柜检查 | 3个 | 1、测试水泵启动切换控制是否正常；2、检查所有接线端并拧紧；3、检查过载装置；4、空载运行启动器。5、控制面板的检测：6、执行诊断检查程序；7、检查安全停机运行状态；8、对机组电气连锁装置进行空动作实验；9、检查显示数据的精度和设定值。10、清洁或更换损坏接触器 | 每季度最后一月 |  |
| 每年1次 | 主机年度检查 |  | a.1.1、先查看本机组的运行记录，如有需要运行冷水机组记录各种运行数据。 a.1.2、检查冷水机组故障记录，进行故障分析。 a.2.1、检查冷水机组控制系统电脑板工作电压是否正常。 a.2.2、检查冷水机组各电脑板之间的通信是否正常。 a.2.3、冷水机组各个温度传感器是否正常，测出数据和实际数据误差是否在规定范围之间。 a.2.4、检查冷水机组各个压力传感器是否正常，测出数据和实际数据误差是否在规定范围之间。 a.2.5、检查冷媒控节流阀，必要时做调整。 a.2.6、检查压缩机电机线圈绝缘。 a.2.7、检查高压保护，有需要时做测试。 a.3、启动柜： a.3.1、检查启动柜内的电脑板工作电压是否正常，和主机上的电脑板通信是否正常。 a.3.2、检查启动时间继电器是否准确，工作是否正常。 a.3.3、检查主启动器触点，辅助触点。 a.3.4、检查主启动器中2M和S之间的机械连锁器是否动作灵活可靠。 a.3.5、检查电压信号测量点是否准确，电流信号测量点是否正常。 a.3.6、检查启动柜内所有主电路回路螺丝是否有松动，并全部上紧。 a.3.7、检查启动柜内主电路回路的绝缘。 | 每年12月15日或3月5日 |  |

以上为初步计划时间表，有变化据实调整

附件三：

# 中央空调主机系统配件更换结算单

注：配件价格仅供参考

| 序号 | 零件名称 | 零件型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 约克YTG3AE25CMH常用配件更换清单 |
| 1 | York "C"油 (5GL／桶) | 011-00312-000 | 1 | 桶 |  | 原厂配件 |
| 2 | 油过滤器芯 | 026-32386-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 3 | 引射位干燥过滤器 | 026-14777-007 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 4 | 排气装置大干燥过滤器 | 026-14777-007 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 5 | 排气装置小干燥过滤器 | 026-28173-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 6 | 冷凝压力传感器 | 025-29148-001 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 7 | 排气压力传感器 | 025-29148-008 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 8 | 高油压力传感器 | 025-29148-004 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 9 | 低油压力传感器 | 025-29148-003 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 10 | 蒸发压力传感器 | 025-29148-002 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 11 | 水温探头 | 025-29964-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 12 | 油温传感器 | 025-28936-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 13 | 排气温度传感器 | 025-28936-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 14 | 电磁阀线圈 | 025-29137-000 | 1 | 套 |  | 原厂配件 |
| 15 | 止回阀1/4" | 022-03902-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 16 | 控制中心微电脑板 | 031-01065-002 | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 17 | 数据板 | 031-00935-000 | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 18 | 继电器板 | 031-00932-002 | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 19 | YT按键板 | 024-24606-000 | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 20 | 24V/110V变压器 | 025-27911-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 21 | 电源板 | 031-01080-000 | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 22 | 显示板(英文) | 031-00775-001 | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 23 | 显示板(中文) | 031-01616-000 | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 24 | 显示屏(中文) | 031-01653-000 | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 25 | 微电脑板电池（带内存） | 031-00955-000 | 1 | 只 |  | 原厂配件 |
| 26 | 电流控制板CM-2 | 031-00947-000 | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 27 | 整流桥 | 031-00210-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 28 | 可调电阻 | 025-20789-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 29 | 15A保险管 |  | 1 | 只 |  | 原厂配件 |
| 30 | 5A保险管 |  | 1 | 只 |  | 原厂配件 |
| 31 | 轴封套件 |  | 1 | 套 |  | 原厂配件 |
| 32 | 高压开关 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 33 | 油泵 |  | 1 | 台 |  | 原厂配件 |
| 34 | 油温控制器 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 35 | 油加热器 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 36 | 氮气 |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 37 | 制冷剂R123 | 90kg/桶 | 1 | 桶 |  | 科穆 |
| 38 | 马达轴承润滑油 | 润滑脂（2kg/瓶） | 1 | 瓶 |  | 原厂配件 |
| 39 | 交流接触器 | AF260-30-11 | 1 | 个 |  | ABB |
| 40 | 交流接触器 | AF300-30-11 | 1 | 个 |  | ABB |
| 41 | 导叶马达 | 025-17175-001 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 42 | 排气装置浮子开关 | 024-27248-000 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 二 | 30HXC-400A/453.30HXC-250A/A491常用配件更换清单 |
| 1 | 外置过滤器 | 30GX417133 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 2 | 内置过滤器 | KH09AZ003 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 4 | 冷媒过滤器 | XW12EA003 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 5 | 冷冻油（20升/桶） | PP23BZ110005C | 1 | 桶 |  | 原厂配件 |
| 6 | 电磁阀线圈 | XM12YC024 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 7 | 油泵 | 30HX410332 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 8 | 电子膨胀阀 | 32GB404534 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 9 | 高压开关 | WB12BE016 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 10 | 压力传感器 | OP12DA039 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 11 | 水温传感器 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 12 | 压缩机保护板 | 32GB500-232-EE | 1 |  |  | 原厂配件 |
| 13 | 膨胀阀控制模块 | 32GB500-192-EE | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 14 | 操作面板 | 32GB500-112-EE | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 15 | 微处理器主板 | 32GB500-182-EE | 1 | 块 |  | 原厂配件 |
| 16 | 交流接触器 | 3TF50 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 17 | 交流接触器 | 3TF47 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 18 | 相序保护器 | 3UG3511-1BQ50 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 19 | K90F继电器 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 20 | 靶式水流开关 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 21 | 电流变送器 | 3RB1246-1EA70 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 22 | 控制变压器 | JBK3-400VA | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 23 | 熔断器（160A） | 3NA3836 | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 24 | 压缩机（全新） | 06NW2300R5EA | 7 | 台 |  | 原厂配件 |
| 25 | 压缩机线圈 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 26 | 压缩机轴承 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 27 | 制冷剂R134a | 13.6kg/瓶 | 1 | 瓶 |  | 科穆 |
| 28 | 油加热器 |  | 1 | 条 |  | 原厂配件 |
| 29 | 油管单向阀 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 30 | 油位开关 |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 三 | 空调系统附属设备常用配件 |
|  | 空调风柜 |
| 1 | 三角皮带 |  | 1 | 条 |  |  |
| 2 | 风机轴承 | 6303 | 1 | 个 |  | 洛阳 |
| 3 | 电机轴承 | 6205 | 1 | 个 |  | 洛阳 |
| 4 | 风机出口软连接 |  | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 风机（风轮） |  | 1 | 个 |  | 原厂配件 |
| 四 | 冷却塔 |
| 1 | 铝合金扇叶 |  | 1 | 套 |  | 原厂配件 |
| 2 | 冷却塔风机电机 |  | 1 | 台 |  | 原厂配件 |
| 3 | 电机轴承 |  | 1 | 个 |  | 洛阳 |
| 4 | 浮球阀 | DN40 | 1 | 个 |  |  |
| 五 | 水泵 |
| 1 | 电机轴承 | 6308 | 1 | 个 |  | 洛阳 |
|  | 电机轴承 | 6309 | 1 | 个 |  | 洛阳 |
|  | 轴承 | 6317 | 1 | 个 |  | 洛阳 |
|  | 轴承 | 6306 | 1 | 个 |  | 洛阳 |
| 2 | 水泵机械密封 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 电机线圈维修 |  | 1 | KW |  |  |
| 六 | 风机盘管 |
| 1 | 风机盘管电机 |  | 1 | 台 |  | 永安电机 |
| 2 | 风盘电机轴承 |  | 1 | 个 |  | 洛阳 |
| 3 | 不锈钢波纹管 | DN20 | 1 | 条 |  |  |
| 4 | 铜闸阀 | DN20 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |
| 5 | 电动二通阀 | C520-B | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 温控器(面板） |  | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 温控线 |  | 1 | 米 |  |  |
| 8 | 铝合金风口 |  | 1 | 平方 |  |  |
| 9 | 回风过滤网 |  | 1 | 平方 |  |  |
| 七 | 水系统阀门 |
| 1 | 蝶阀（涡轮） | DN250 | 个 | 1 |  | 天津-塘沽 |
| 2 | 蝶阀（涡轮） | DN200 | 个 | 1 |  | 天津-塘沽 |
| 3 | 蝶阀（涡轮） | DN150 | 个 | 1 |  | 天津-塘沽 |
| 4 | 蝶阀（涡轮） | DN80 | 个 | 1 |  | 天津-塘沽 |
| 5 | 蝶阀（涡轮） | DN65 | 个 | 1 |  | 天津-塘沽 |
| 6 | 蝶阀（涡轮） | DN50 | 个 | 1 |  | 天津-塘沽 |
| 说明：根据实际更换数量进行结算。 |